EN EL VI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

NACE EL SEPEC

¿Qué es el SEPEC?

Cuando decidimos el diseño y montaje de un simulador-entrenador personal para endo-cirugía (SEPEC*), considerando que la cirugía mínimamente invasiva dominara en  el futuro  el tratamiento quirúrgico de  un  sin número de procesos,  pretendíamos fundamentalmente:

- Tamaño reducido y peso adecuado

- Pantalla transparente para visualización directa previa (tres dimensiones) y la observación posterior a través del monitor (dos dimensiones)

- Autonomía (cámara y monitor incorporado)

- Precio ajustado y asequible para

- Que pudieran disponer de él todos o el mayor número posible de médicos que hubieran elegido alguna especialidad quirúrgica donde se aplicara la endo-cirugía

Después de varios prototipos nos decidimos por el simulador entrenador “personal” para endo-cirugía (SEPEC).

*Mod. Patentado

Tiene  un tamaño desmontado de 35x30x4, 2  cm y montado 35x30x20 cm; un peso de 3,750 Kg (con la cámara y monitor montado) lo que le proporciona una buena estabilidad.

La pantalla para visualización directa e introducción de los trocares está constituida por una membrana de PVC.

La cámara lleva a su vez dos diodos led de alto brillo que proporcionan, suficiente iluminación, aunque es posible aumentar si se desea, el número. Actualmente hemos incluido mediante un simple sistema de riel la posibilidad de efecto zoom.

El monitor está constituido por una pantalla de TV TFT en color de 7”. Permite, junto con el enfoque de la cámara y ajuste de la pantalla, una perfecta visualización de la imagen (color, claridad, contraste,  nitidez, etc. ).

Este simulador ha sido puesto en práctica por primera vez en el Curso Pre-congreso del VI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA celebrado en Granada el pasado 18 de Abril de 2007, con una aceptación importante entre los cincuenta alumnos que asistieron a los que se le entregó un ejemplar a cada uno.

El precio pretendemos oscile alrededor de 300 €. más unos diez Euros de gastos de envío.

¿Cómo es su montaje?

Muy sencillo y en un tiempo entre 2 y 3 minutos.

- Extraer el SEPEC de la cartera portadora. Sacar del embalaje protector. Fig.1

- Montar la pinza sobre la superficie de la base (tiene varios orificios para su ubicación, según preferencias personales e incluso para la colocación de dos pinzas si se considera  necesario). Colocar los soportes para la parte superior introduciéndolos en los orificios realizados a tal fin. Fig. 2

- Colocar el soporte de la pantalla en la zona marcada para ello y montar a continuación la misma y la cámara en el riel correspondiente. Fig.3

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

- Conectar la cámara a la pantalla y ambas a la red

- Introducir los trocares en los puntos señalados. Fig. 4

- Enfocar la cámara y ajustar la visión en la pantalla* y

ya se encuentra el SEPEC dispuesto para trabajar. Fig. 5

Fig. 4

Fig. 5

*Parámetros aproximados: Claridad:47, Color:48,Contraste:24 y Nitidez:47

-Cuando lo considere oportuno, es posible desplazar la cámara al objeto de trabajo, deslizándola sobre el riel en que va montada (efecto zoom) y fijarla en la posición más adecuada. Para los parámetros referidos en la Fig. 5 la distancia cámara – objeto deberá ser aproximadamente de 15 cm.

Si desean hacer alguna consulta sobre el SEPEC o alguna sugerencia pueden contactar con:

Dr. Ruiz Castillo. Tfno.: 629756564.

E-mail: ruizcastilloj@hotmail.com

Dr. Maza Inza. Tfnos: 958206680, 606254180

E-mail: jmazai@telefonica.net

Autores.

Dr. D. Juan Ruiz Castillo

Dr. José Mª de la Maza Inza

Dr. Juan F. Ruiz Rabelo

# Footnotes

Fac. Esp.  Área (Coloproctologia) Hospital Clínico S. Cecilio de Granada

Prof. Titular de Cirugía de la Universidad de Granada y Jefe de Sección Cirugía (Coloproctologia) en el Hospital Clínico S. Cecilio de Granada

Residente de Cirugía del Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)